陕西金秋实工贸有限公司

景观钢构产品制造项目

竣工环境保护验收监测报告表

## （废水、废气、噪声部分）

建设单位:	 陕西金秋实工贸有限公司

编制单位：陕西企科环境技术有限公司

2019年12月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项目负责人:

填表人：

| 建设单位：陕西金秋实工贸有限公司（盖章） | 编制单位：陕西企科环境技术有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：18789446068 | 电话：029-89131021 |
| 传真：/ | 传真：029-89131021 |
| 邮编：710028 | 邮编：710000 |
| 地址：陕西省西安市灞桥区新合街道水流南村草店南街62号 | 地址：西安市曲江新区雁南五路政通大道环境监控中心写字楼 |

表一、项目基本情况

| 建设项目名称 | 景观钢构产品制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 陕西金秋实工贸有限公司 |
| 建设项目性质 | (新建 (改扩建 □技改 □迁建 |
| 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区新合街道办水流南街（原水流农具厂） |
| 主要产品名称 | 铁围栏、景观钢构花钵、其他钢构制品、景观玻璃钢制品、广告标语制品、景观造型、种植土 |
| 设计生产能力 | 铁围栏121t/a、景观钢构花钵39t/a、其他钢构制品25t/a、景观玻璃钢制品5.4t/a、广告标语制品3.5t/a、景观造型4t/a、种植土3t/a |
| 实际生产能力 | 铁围栏121t/a、景观钢构花钵39t/a、其他钢构制品25t/a、景观玻璃钢制品5.4t/a、广告标语制品3.5t/a、景观造型4t/a、种植土3t/a |
| 建设项目环评时间 | 2019年10月 | 开工建设时间 | / |
| 调试时间 | 2019年12月 | 验收现场监测时间 | 2019年12月 |
| 环评报告表 审批部门 | 西安国际港务区行政审批服务局 | 环评报告表 编制单位 | 陕西企科环境技术有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 14.2万元 | 比例 | 0.71% |
| 实际总概算 | 2000万元 | 环保投资 | 14.2万元 | 比例 | 0.71% |
| 验收监测依据 | 陕西金秋实工贸有限公司成立于2013年，租赁水流农具厂空闲厂房，主要通过切割、焊接、打磨等对金属制品进行加工，进行景观钢构制品生产。2013年至2019年7月生产期间，未办理相关环保手续，也未采取废气等环保治理措施。根据2019年9月2日西安国际港务区散乱污企业整治专项工作组的通知，见附件2，公司进行停产整顿，对现有生产内容按照现行环保要求进行提升改造，并委托陕西企科环境技术有限公司编制了《陕西金秋实工贸有限公司景观钢构产品制造项目环境影响报告表》，随后取得了报告表的批复。 陕西金秋实工贸有限公司按相关法律法规要求进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，项目按照现行环保要求制度进行了提升改造，2019年12月投入试生产，可以稳定运行后，公司委托陕西企科环境技术有限公司开展了《景观钢构产品制造项目》竣工环保验收工作，本次验收范围主要包括废气、废水、噪声污染防治设施。根据目前已建成的实际情况，和环境影响报告表及其批复，陕西企科环境技术有限公司制定了验收监测方案，由陕西国源检测技术有限公司进行了现场验收监测，根据验收监测结果，最终编制完成了《陕西金秋实工贸有限公司景观钢构产品制造项目竣工环保验收监测报告表》（废水、废气、噪声部分）。 1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日）； （5）《陕西省环境保护厅建设项目环境管理规程》（陕环发〔2010〕38号） （6）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国令第682号）。 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）； （2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告[2018]第9号）； （3）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站，总站验字〔2005〕188号）。 3、建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定 （1）《陕西金秋实工贸有限公司景观钢构产品制造项目环境影响报告表》（陕西企科环境技术有限公司，2019年10月）； （2）西安国际港务区行政审批服务局关于《陕西金秋实工贸有限公司景观钢构产品制造项目环境影响报告表的批复》（西港审批复[2019]8号）。 4、其他相关文件 （1）陕西金秋实工贸有限公司景观钢构产品制造项目环境保护竣工验收监测报告（国源（综）字（2019）第11026号），陕西国源检测技术有限公司； （2）建设单位提供的与本项目建设有关的其它技术资料。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、污染物排放标准 （1）废气：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； （2）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准（表1）； 表1 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 2、其他要素评价按国家有关规定执行。 |

表二、工程建设内容

2.1 地理位置 本项目位于西安国际港务区，地理坐标为经度：109.049161 °，纬度：34.416655 °，所在地南侧为227乡道，东侧为210县道，距离秦汉大道2.2km，交通便捷。 项目东侧隔210县道为水流村民宅，南侧隔227乡道为其它村办厂房，西侧紧邻村办厂房，北侧为水流村民宅。 2.2 占地及总平面布置 本项目位于国际港务区水流南街（租用农具厂厂房），东西宽72米，南北长84米，中间为厂区大门及安全通道，东侧出入口链接210县道。 办公区位于厂房前排，为砖混结构，3F，1层门面房闲置不用，2层办公室使用面积约90m2。生产区位于厂区内部，1#、3#、7#为加工车间，4#、5#、6#、8#为库房，2#库房由其他人租用存储杂物，项目所有设备均在车间内部。 2.3 工程内容及规模 项目租用的农具厂厂房东西宽72m，南北厂84m，南北对称布置共8个长方形厂房，办公区位于厂房东侧，项目建设内容见表2。 表2 项目建设内容 项目 环评建设内容 备注 实际建设内容一致性 主体工程 1#生产车间 钢结构砖混厂房，库房1F，高9m，1#为下料间528m2，主要针对原材料进行剪切、调直、弯管等，主要生产设备为切割机、弯管机、台钻、调直机、手持电钻等设备 采用现有生产设备，依托现有厂房 一致 3#生产车间 钢结构砖混厂房，库房1F，高9m，3#为焊接车间544m2，对半成品进行焊接，达到所需结构，主要生产设备为焊机 一致 7#生产车间 钢结构砖混厂房，库房1F，高9m，7#为打磨车间378m2，对焊接后的产品进行打磨抛光，以达到出厂要求。主要生产设备为焊机及打磨机 一致 辅助工程 办公室 位于厂房东侧1~3F门楼第二层，砖混结构，使用面积约90m2 依托现有厂房，不进行新建 一致 门卫室 位于厂房东侧1~3F门楼第一层，砖混结构，使用面积约30m2 一致 公用工程 给排水工程 给水：市政供水； 排水：雨水经沉淀池后排入市政雨水管。无生产废水产生，少量生活污水经化粪池后，定期由附近村民清掏拉运用于农田施肥。 依托现有设施，不进行新建 一致 供电设施 国家电网引入，生产车间设配电设施 一致 采暖制冷、通风 车间采用电风扇+自然通风，购置10台电风扇布置于车间内。 车间内办公区采暖制冷安装分体式空调 新增空调、电扇 一致 储运工程 仓库 4#、5#、6#、8#为仓库，存储成品及备用物资。成品随用随取，半成品暂存于生产车间内（2#由其它人租赁） ，原料直接存放在1#车间便于使用，减少运输产生的噪声 依托现有厂房，不进行新建 一致 原料成品运输 原料成品运输均使用社会车辆运输 / 一致 环保工程 废气治理 设8台切割、打磨粉尘净化器及15台移动式焊接烟尘净化器对切割、打磨粉尘及焊接烟尘进行处理，其中打磨粉尘收集柜设半封闭式彩钢棚便于粉尘集中收集，无喷漆、印刷、胶黏等产VOCS的生产内容，需防锈、印刷、胶黏制品委托有资质单位进行防锈处理 新增环保设施 一致 污废水治理 厂区不设食宿，生活污水依托厂区现有化粪池处理 依托现有设施 一致 噪声控制 本项目根据设备所在位置和产生噪声的特点，采取设备基础减振、设备均安装在南侧厂房内，远离民宅，采取厂房隔声以及距离衰减等措施 新增环保设施 一致 项目主要生产设备见表3。 表3 项目主要设备表 序号 设备名称 型号规格 功率 数量（台） 备注 1 电焊机 500 2 3、7号车间 2 400 1 3 315 9 4 CO2保护焊机 350 2 5 氩弧焊机 300 2 6 焊烟净化器 HCHYD4800 2.2kw 1 7 HCHYD2500 2.2kw 14 8 电风扇 10 各车间 9 空气压缩机 V-1.05/10 7.5KW 1 1、3、7号车间 10 W-0.918 7.5KW 1 11 V-0.25/8 2.2KW 1 12 电动提升机 CD500A 1 5号库房备用 13 钢筋调直机 5D9500 3KW 2 1号车间 14 发电机 SD 9500 7.8KW 1 库房备用 15 CL 4000 3KW 1 16 弯管机 / 1 1号车间 17 台钻 / 2 1号车间 18 手持电钻 10MM 2 1号车间 19 砂轮磨光机 / 2 7号车间 20 型材切割机 直径400 5 1号车间 21 磨光机 直径100 16 7号车间 22 切割粉尘净化器 2500 3 1号车间 23 打磨抛光粉尘净化器 1600 3 7号车间 24 氧气焊切割机 2 1号车间 25 等离子切割机 1 1号车间 26 小型切割机 10 备用 27 立式打磨除尘柜 3×1×2.4m 2 7号车间

原辅材料消耗及水平衡： 2.4 原辅材料 本项目主要原辅材料及动力消耗详见表4。 表4 项目原辅材料及能源消耗表 名称 单位 用量 备注 主要原辅材料 管材、板材、型材 t/a 180 外购（含不锈钢、镀锌料及一般钢材） 机油 t/a 0.02 外购 焊材 t/a 1 外购 安全网 t/a 2000 外购，成品，仅出售时剪裁 PVC材料 t/a 2 外购 亚克力板 t/a 1 外购 切割材料 盒/a 20 外购（包括纤维增强树脂切片及双金属切片） 钢筋 t/a 30 外购 玻璃钢制品 t/a 4.5 外购成品，直接出售，本项目仅进行存储 广告布 t/a 2 外购成品，切割至合适大小后直接出售，不进行印刷 氩气 瓶/a 20 外购，标准瓶装 二氧化碳 瓶/a 100 外购，标准瓶装 氧气 瓶/a 150 外购，标准瓶装 乙炔 瓶/a 150 外购，标准瓶装 种植土 t/a 3 外购园土，不进行加工，配合景观钢构花钵出售，用于种植花草进行景观构建 能源 电 万千瓦时/a 53 由市政电网供给 水量 水 m3/a 1200 由市政管网供给 2.5 用水及水平衡 项目用水主要为员工生活用水和厂房清洁用水。 厂房清洁主要通过湿拖布将地面擦拭干净，该清洁用水基本损耗，不排放。 职工生活用水仅为工作过程中盥洗水及冲厕用水，生活污水依托厂区现有化粪池处理，定期由当地农民清掏，用于农田施肥，不外排。 项目用、排水情况见表5，水平衡图见图5。 表5 项目用、排水量一览表（m3/d） 序号 名称 用水量 损失量 排水量 备注 1 厂房清洁用水 0.1 0.1 0.00 损耗 2 生活用水 0.7 0.14 0.56 20人 合计 1.89 / 图5 项目水平衡图（m3/d）

主要工艺流程及产污环节： 2.6 主要工艺流程及产物环节 经现场调查，项目运营期主要工艺流程简述如下： （1）调直：原材料钢筋购买后，首先需在调直机上进行调直，以便于切割用于后续造型，调直位于1#车间，调直过程中会产生噪声及金属边角料。 切割：在1#车间用切割机对钢板、钢筋、钢管等进行切割加工，使原材料达到生产要求尺寸，在此过程中会产生噪声、金属边角料及金属颗粒物； 弯管、打孔：针对部分需求一定形状的钢管，在弯管机上进行折弯；针对需打孔的部位采用台钻及手钻进行打孔。弯管及打孔在1#车间内进行，加工过程中会产生噪声、金属边角料等。 焊接：对以上加工后的部件进行焊接，以达到产品需要的形状，根据需求不同使用二氧化碳保护焊、氩弧焊及电焊，该工序在3#、7#车间内进行，会产生焊接烟尘、噪声及焊接废料等。 （5）打磨：焊接完成后的成品需打磨后方可达到出售标准，打磨在7#车间右半侧打磨区设置的半封闭打磨间进行，打磨会产生噪声、废屑、金属粉尘等。 （6）入库待售：广告布、pvc材料、亚克力板、玻璃钢制品等和钢结构产品均存储于成品库内。加工完成的产品送入成品仓库待售，或委托其他企业进行表面防锈处理后暂存于成品仓库内待售。出售后，由购买方施工单位拉运至需进行景观建造的现场进行组装，为便于运输，整体组装不会在厂内进行。广告布直接购买印刷好的成品，需胶黏的制品由购买方在施工地点胶黏。经现场踏勘及与建设单位确认，项目加工过程无喷漆等产生挥发性有机物的生产过程。 （7）日常保养：设备维修过程会产生废机油、含油抹布、手套等。 工艺流程及产污环节见图6。 图6 营运期工艺流程及产污环节图 运营期污染工序： （1）废气 项目运营期产生的废气主要是焊接烟尘和切割、打磨粉尘。 （2）废水 本项目废水主要是生活污水。 （3）噪声 项目主要噪声源为磨光机、切割机等各类设备。 2.7 劳动定员及生产制度 项目劳动定员20人，均不在厂区食宿。全年工作日300天，每日1班，每班8小时，19：00之后不进行生产活动。

表三、主要污染源、污染物处理和排放

3.1 大气污染物排放及污染防治措施 经验收现场踏勘检查：本项目不设食堂，无生活类废气产生，车间无换气扇，布置10台电风扇用于夏季通风降温。运营期产生的废气主要为焊接烟尘及打磨、切割粉尘。 ①焊接烟尘（PM10） 焊接在3#、7#厂房进行，焊接方式为手工电弧焊、二氧化碳气体保护焊和氩弧焊，焊条选用实心焊丝及低氢型焊条，针对焊接工序产生的焊接烟尘PM10，项目设移动式焊接烟尘净化器处理，将焊接时产生的烟尘污染在其发生源处控制收集起来，不使其扩散到整个车间，并把含烟尘空气送入烟尘净化设施进行处理，净化后气体在车间内循环，排放方式属于无组织排放。 ②切割粉尘（TSP） 1#厂房内切割机进行金属切割时会产生金属粉尘TSP，建设单位采用切割粉尘净化器对切割粉尘进行收集处理，净化后气体在车间内循环，排放方式属于无组织排放。 ③打磨粉尘（TSP） 7#厂房磨光机对焊接后的半成品进行焊口等部位打磨时，会产生金属粉尘TSP，建设单位拟采用打磨抛光集尘器、打磨集尘柜对该工序产生的金属粉尘进行收集处理，净化器背靠7号车间西侧墙壁，并于其顶部、两侧设置密闭罩棚，以增加粉尘收集效率，净化后气体在车间内循环，排放方式属于无组织排放。 3.2 水污染物排放及污染防治措施 经验收现场踏勘检查：项目生活污水依托厂区现有化粪池处理，定期由当地农民清掏，用于农田施肥，不外排。 3.3 噪声来源及防治措施 项目运营期的噪声主要是各类机械设备的生产噪声，主要噪声源为电焊机、空气压缩机、电动提升机、钢筋调直机、弯管机、台钻、磨光机、切割机等。设备布置在厂房内，采取隔声、消声、吸声、减震垫、距离衰减等措施。 根据实际踏勘，项目生产现状与环评文件相符，且运行正常。项目现场情况见下图。 3.4 项目变动情况 根据现场勘查，本项目实际建设情况与《陕西金秋实工贸有限公司景观钢构产品制造项目环境影响报告表》及西港审批复〔2019〕8号内容一致，依据《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），本项目不存在重大变更现象。

表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1 环境影响报告表主要结论与建议 2019年8月西安金秋实工贸有限公司委托陕西企科环境技术有限公司编制完成《陕西金秋实工贸有限公司景观钢构产品制造项目环境影响报告表》，项目环评报告结论及建议如下： 工程运行后，对环境的影响主要表现在以下几个方面： （1）大气环境 项目运营期产生的废气主要为焊接烟尘、切割、打磨金属粉尘，焊接工序产生的焊接烟尘经烟尘净化器处理后无组织排放；切割、打磨粉尘经相应集尘器收集净化后无组织排放。经预测，无组织废气对环境影响小。 （2）水环境 项目废水主要来自于职工生活污水。项目污水处理依托厂区化粪池处理，定期由周围村民清掏，用于农田施肥，不外排，对周围环境影响较小。 （3）声环境 本项目主要噪声源为厂房内的各类机械加工设备。对高噪声设备设置减振基础，设备均布置在车间内，采用厂房隔声。在采取以上措施后，噪声再经车间墙壁隔声、距离衰减后，厂界及敏感目标处噪声可以达标。因此本项目对周边声环境质量影响较小。 综上所述，项目符合国家产业政策，选址合理，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施后，污染物均可实现达标排放。因此，从满足环境质量目标要求角度考虑，项目建设可行。 4.2 审批部门审批决定 西安国际港务区行政审批服务局2019年11月26日以西港审批复[2019]8号对《陕西金秋实工贸有限公司景观钢构产品制造项目环境影响报告表》进行了批复，具体如下： 项目概况 该项目位于西安国际港务区新合街道水流南街，占地面积6048m2，年产铁围栏121t、景观钢构花钵39t、其他景观钢构制品25t等，建设内容包括生产车间、办公区以及其它配套设施等。项目总投资2000元，其中环保投资14.2万元，占总投资的0.71‰。 二、该项目符合国家产业政策，在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意该项目《报告表》中所列的拟采取的环境保护措施。 三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作： （一）强化大气污染防治。焊接工序产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理，切割、打磨工序产生的粉尘经粉尘净化器处理后，无组织排放应满足《大气污来物综合排放标准（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 （二）加强水环境保护措施。生活污水经化粪池处理后清淘外运，不外排。待市政管网敷设到位后，应进入化粪池处理达标排放，经市政管网进入污水处理厂。 （三）严格落实噪声防治措施。项目应按《报告表》提出的措施要求和建议，对切割机、空压机等设备，采取选用低噪声设备、基础减振等措施，确保噪声达标排放。 （四）加强固体废弃物的管理。废边角料、废滤芯等定期外售，含油抹布手交由有资质的单位进行处置，专用危废贮存设施和贮存容器应符合《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）要求；生活垃圾应固定地点分类收集，统一交由环卫部门处置。 四、你单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用。

表五、验收监测质量保证及质量控制

5.1 监测分析方法及规范 监测采样、项目分析方法分别见表6、7。 表6 无组织废气监测分析方法 序号 监测项目 分析方法及来源 监测分析仪器 检出限 1 颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 及其修改单 2050 型空气/智能 TSP 综合大气采样器 GYJC-YQ-067（2020.06.17） GYJC-YQ-068（2020.06.17） GYJC-YQ-069（2020.06.17） GYJC-YQ-070（2020.06.17） ME55 十万分之一天平 GYJC-YQ-010（2020.06.09） 0.001mg/m³ 表7 噪声验收监测采样及分析方法 监测因子 分析方法及来源 监测分析仪器 厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） AWA5688 多功能声级计 GYJC-YQ-052（2020.07.15） PH-1 便携式风向风速仪 GYJC-YQ-057（2020.06.17） 5.2 监测质量控制措施 为保证验收工作科学、公正、合理，验收过程中严格按照各项操作规范进行： 在现场工况达到稳定状态下进行监测。 噪声监测按照《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行，噪声测量仪符合《声级计电声性能及测量方法》（GB3785-1983）的规定。其中测量前后进行校准，校准示值偏差不大于0.5分贝。 废气监测严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。其中监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量和浓度校准。 4、所有监测人员持证上岗，严格按照本站质量管理体系文件中的规定开展工作。 5、所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。 6、各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。

表六、验收监测内容

6.1 生产工况的检查情况 调查并记录验收监测期间生产运行工况、环境保护设施运行情况。 6.2 废气监测 本项目无组织废气监测内容见表8。 表8 无组织废气监测点位及内容 序号 监测点位 监测项目 监测频次 1 厂界上风向1# 颗粒物 4次/天 连续2天 2 厂界下风向2#、3#、4# 颗粒物 6.3、厂界环境噪声监测 监测点位：在项目厂界四周及最近的敏感点（北侧水流村民宅）分别布设1个监测点位，具体监测点位见图3-3。 监测频次：每天昼夜各1次，连续2天。 6.4、污染物总量核算 依据监测数据对该项目污染物排放总量进行核算。 6.5、环境管理制度检查内容 在验收监测期间，环境管理检查主要包括以下内容： （1）环评批复及环评结论、建议的落实及情况； （2）项目执行提升改造方案的情况； （3）环保机构设置、环境管理制度、环保设施运行及维护情况； （4）建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故。

表七、验收监测结果

7.1验收监测期间生产工况记录 验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。本项目验收监测期间生产工况见表9。 表9 验收监测期间生产工况表 监测日期 产品类别 设计生产能力 （吨/年） 实际生产能力 （吨/年） 工况负荷（%） 2019年12月1日至4日 铁围栏 121 100 83 景观钢构花钵 39 40 103 其他钢构制品 25 15 60 景观玻璃钢制品 5.4 3 56 广告标语制品 3.5 2 57 景观造型 4 2 50 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，本项目为生产制造类项目，工程已经正常运行，符合主体工程运行稳定、环保设施正常运行的条件，符合验收工况要求。

验收监测结果： 1、无组织废气监测结果及评价 2019年12月1日和2019年12月2日，陕西国源检测技术有限公司对本项目无组织废气进行了监测，监测结果见表10。 表10 无组织废气监测结果表 监测日期 监测点位 监测频次 监测结果（mg/m3） 2019.12.1 上风向1# 第一次 0.207 第二次 0.229 第三次 0.245 第四次 0.237 下风向2# 第一次 0.250 第二次 0.292 第三次 0.304 第四次 0.290 下风向3# 第一次 0.260 第二次 0.275 第三次 0.309 第四次 0.295 下风向4# 第一次 0.267 第二次 0.284 第三次 0.301 第四次 0.289 2019.12.2 上风向1# 第一次 0.247 第二次 0.271 第三次 0.262 第四次 0.254 下风向2# 第一次 0.297 第二次 0.311 第三次 0.320 第四次 0.297 下风向3# 第一次 0.307 第二次 0.333 第三次 0.327 第四次 0.314 下风向4# 第一次 0.319 第二次 0.327 第三次 0.306 第四次 0.309 由表7-2可知，验收监测期间，本项目无组织排放厂界总悬浮颗粒物浓度0.207~0.333mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 2、噪声监测结果及评价 厂界环境噪声监测结果见表11。 表11 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 类别 2019.12.1 2019.12.2 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂界西侧 49 42 49 41 2#厂界北侧 52 46 51 44 3#厂界东侧 54 46 54 43 4#厂界南侧 50 42 51 43 5#水流村民宅 48 43 49 41 标准限值 60 50 60 50 仪器校准值 测量前 93.8 93.8 测量后 93.8 93.8 由表7-3可知，验收监测期间，西、东、北、南厂界昼间噪声监测范围在48~54dB（A）之间，夜间噪声范围在41~46dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求；敏感点处声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。 3、污染物排放总量控制 本项目仅有少量生活污水进入化粪池处理后，定期由当地农民清掏、沤肥，不外排。产生的废气污染物仅为颗粒物。因此，不涉及总量控制指标。 5、环保设施治理效果 废气治理效果 本项目焊接过程中产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器后无组织排放，切割机产生的粉尘经切割粉尘净化器处理后无组织排放，打磨时产生的粉尘经打磨粉尘净化器及打磨集尘柜处理后无组织排放。 验收监测期间，无组织排放厂界浓度监测值均符合满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，满足环评及批复要求。 （2）噪声治理效果 建设项目主要噪声源为切割机、电焊机、空压机等设备，噪声值在 75-90dB（A）之间。通过采用低噪声设备、固定设备安装减振以及厂房隔声、距离衰减等措施对噪声进行控制。根据验收监测结果，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点处噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求，满足环评及批复要求。

7.3、环境管理检查结果 1、本项目环评及批复要求以及落实情况见表12。 表12 环评及其批复要求及落实情况表 项目 环评及其批复的要求 实际建设（落实）情况 废气 批复要求： 强化大气污染防治。焊接工序产生的烟尘经移动式烟尘净化器处理，切割、打磨工序产生的粉尘经粉尘净化器处理后，无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 环评要求：焊接烟尘设移动式焊接烟尘净化器收集处理后排放，切割、打磨粉尘设粉尘净化器进行收集处理后排放 项目焊接机焊接过程中产生的焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化机、切割机和打磨机运行过程中产生的粉尘经粉尘净化器处理后排放。根据监测结果，无组织排放厂界浓度监测值均符合满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 废水 批复要求：加强水环境保护措施。生活污水经化粪池处理后清淘外运，不外排。待市政管网敷设到位后，应进入化粪池处理达标排放，经市政管网进入污水处理厂。 环评要求： 生活污水依托厂区现有化粪池处理，定期由当地村民清掏，用于农田施肥，不外排 项目产生的废水主要是生活污水，依托厂区现有化粪池处理后定期由当地村民清运用于农田施肥，不外排。 噪声 批复要求：严格落实噪声防治措施。项目应按《报告表》提出的措施要求和建议，对切割机、空压机等设备，采取选用低噪声设备、基础减振等措施，确保噪声达标排放。 环评要求： 选取低噪声设备，安装减振装置和基础隔声；加强设备的日常维护和保养；金属材料加工时轻搬轻放 项目采取低噪声设备、设备置于车间内，固定设备安装有减振装置等对噪声进行控制；专人负责设备的日常维护、维修。根据监测结果，项目北、东、西、南厂界噪声能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准，敏感点处声环境质量亦可达标。 2、建设项目提升改造方案的落实情况 该公司按相关法律法规要求进行了环境影响评价，按照提升改造方案进行了整改，环保审批手续齐全，配套的环保设施可满足相关环保要求。 3、环保机构设置、环境管理制度、环保设施运行及维护情况 该公司配套的环保设施可基本达到提升改造方案的要求。试运行阶段生产状况稳定。环保设备的日常维护、维修由专人负责，每年的设备维修计划均包括环保设备的维修、维护保养及年检方案。该公司对环保设备明确了各设备的设备管理人员、检修人员。该公司目前由后勤中心负责日常环境保护管理工作，已设置专门的环保机构进行日常环境管理工作，已编写环境保护管理等制度。 4、建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故 本项目自生产以来未发生扰民和环境污染事故，未发生居民投诉现象。

表八、验收监测结论

8.1 工程概况 项目位于国际港务区水流南街（租用农具厂厂房），东西宽72m，南北长84m，南北对称布置共8个长方形厂房。主要通过切割、焊接、打磨等工序对金属执行进行加工生产景观钢构制品。本项目于2019年11月进行调试试生产运行至今。项目总投资2000万元，其中环保投资14.2万元。 8.2 环评执行情况 2019年8月，陕西金秋实工贸有限公司委托陕西企科环境技术有限公司编制完成了《陕西金秋实工贸有限公司景观钢构产品制造项目环境影响报告表》，并于2019年11月取得西安国际港务区行政审批服务局《关于陕西金秋实工贸有限公司景观钢构产品制造项目环境影响报告表的批复》（西港审批复[2019]8号）。 8.3 环境保护措施落实情况 项目环境影响报告表以及西安国际港务区行政审批服务局对项目环境影响报告表的批复中均对项目提出了一些具体的环境保护措施要求。通过调查，本项目在运营阶段始终重视环保工作，把环保工作作为项目实施的重要组成部分，基本落实了环评报告表提出的要求及建议，同时也基本落实了环保部门对环评的各项批复意见。 8.4 项目验收监测情况 （1）废气 验收监测期间，项目焊接工序配套的移动式焊接烟尘净化机、切割机和打磨机配套的粉尘净化器均运行正常。厂界无组织排放颗粒物浓度监测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3），项目采取的大气防治措施有效。 （2）噪声 验收监测期间，厂界各监测点以及敏感点昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目对外界声环境影响较小。 （3）环境保护管理检查 本项目主要污染防治设施落实了提升改造方案的要求。各环保设施运行正常，设施运行管理规范，运行记录较为完善。该公司由全职人员负责日常环境保护管理工作，已编写环境保护管理制度。 综上所述，项目在运营过程中所产生的污染物在采取项目设计和环评提出的污染防治措施的前提下，各类污染物实现了达标排放，对环境的影响较小。 8.5 结论 综上所述，西安金秋实工贸有限公司景观钢构产品制造项目基本按照环境影响评价报告及批复文件要求，落实了相应的环境保护措施，满足相关规范要求，并委托有资质的监测单位进行现场监测并出具监测报告；根据监测报告数据分析，本项目营运期产生的各种污染物均能够达标排放，对周围环境影响较小，具备竣工环境保护验收条件，项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形；综上认为，建议本项目通过建设项目竣工环境保护验收。 8.6 建议和要求 （1）加强生产运行管理和环保设施管理与检查，完善环保设施的管理规章及制度，加强除尘器等设备的维修、维护，保证其正常运行，污染物长期、稳定达标排放。 （2）定期对员工进行培训，提高全体员工的环保意识，做好应急演练工作，认真落实事故应急处理措施，避免污染事故的发生。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 景观钢构产品制造项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区新合街道办水流南街（原水流农具厂） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3311 金属结构制造 | 建设性质 | (新建 (改扩建 (技术改造 | 项目厂区中心 经度/纬度 | 109.049059° 34.416615° |
|  | 设计生产能力 | 铁围栏121t/a、景观钢构花钵39t/a、其他钢构制品25t/a、景观玻璃钢制品5.4t/a、广告标语制品3.5t/a、景观造型4t/a、种植土3t/a | 实际生产能力 | 铁围栏121t/a、景观钢构花钵39t/a、其他钢构制品25t/a、景观玻璃钢制品5.4t/a、广告标语制品3.5t/a、景观造型4t/a、种植土3t/a | 环评单位 | 陕西企科环境技术有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安国际港务区行政审批服务局 | 审批文号 | 西港审批复〔2019〕8号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2019年10月 | 竣工日期 | 2019.11 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 陕西企科环境技术有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西国源检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 100% |
|  | 投资总概算（万元） | 2000 | 环保投资总概算（万元） | 14.2 | 所占比例（%） | 0.71 |
|  | 实际总投资 | 2000 | 实际环保投资（万元） | 14.2 | 所占比例（%） | 0.71 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 11.1 | 噪声治理（万元） | 1.5 | 固体废物治理（万元） | 1.6 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 300d |
| 运营单位 | 陕西金秋实工贸有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91610000081710433K | 验收时间 | 2019.12 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

办公用水

损耗0.14

厂区现有化粪池

0.56

0.56

拉运施肥

0.7

新鲜水0.8

厂房清洁用水

0.1

损耗0.1